Расход материалов и комплектующих

для котла на 100 квт.

- Кирпич шамотный ША-6, размер 230х115х40мм – 180 шт

- Уголок 45х45х4мм х 6 метров

- .Труба нерж Ст.12Х18Н10Т, диам 34х3,2 мм     - 2500мм.

- Двутавр №10 ГОСТ8239-84 Ст.09Г2С                 - 3000мм.

- Труба ГОСТ 8732-84 Ст.20, диам 50х5мм

(отрезки труб по 490мм,     90 шт.

можно подобрать как некондиция на заводах)   - 44100мм.

- .Трубы диам 42х4мм, ГОСТ8732-84,

для подпорки под наклонные панели

и в наклонную панель     4 шт по 1400мм          - 5600мм.

7. Труба ГОСТ 8732х84 Ст.20 диам 219х8 мм,          - 150мм.

8 Лист 6000х1500х5мм                                               - 2 шт.

9. Лист 6000х1500х4                                                   - 1 шт

10. Лист 1500х2500х4 мм. (отрезок полного листа)  - 1 шт.

11. Пруток калиброванные диам 8 мм.

(для компенсатора напора)  -                                 30000мм.

12. Дверца топочная ДТ-3, посадочный размер

250х210мм                                                             - 1 шт.

13. Колосники чугунные 300х200мм                          -  6 шт.

14. Терморегулятор тяги, рычажного типа

. на 1”, тип АТА102, арт.№31800300                     - 1 шт.

(http://www.esbe.ru/)